## Slide 1: Projeto 2 – Plataforma IoT
Centro Universitário FEI
Rafael Gomes Alves
Departamento de Ciência da Computação

## Slide 2: O que fizemos até agora?
Verificamos o funcionamento da comunicação via protocolo MQTT.
Verificamos o funcionamento de diferentes serviços da plataforma IoT FIWARE como:
  Orion Context Broker
  IoT Agent JSON
  Cygnus
Realizamos estabelecemos a comunicação simulada entre dispositivos e a plataforma.
Vimos como fazer a gestão do contexto das informações
Vimos como verificar dados presentes e históricos.
Centro Universitário FEI
2

## Slide 3: Objetivos do desenvolvimento de um projeto
Objetivo geral – Acadêmico e profissional
  Compreender e aplicar conceitos teóricos, desenvolver habilidades técnicas e metodológicas, e comunicar os resultados de forma clara e fundamentada.
Objetivos específicos deste projeto
  Entender o fluxo de informações entre dispositivos e a plataforma IoT.
  Desenvolvimento de um relatório técnico e demonstrativo de soluções IoT.
Centro Universitário FEI
3

## Slide 4: 1
Monitoramento da temperatura
Sistema de controle simples
Centro Universitário FEI
4

## Slide 5: Monitor de temperatura
Em diversos sistemas industriais, comerciais e residenciais é necessário realizar o controle da temperatura interna de um determinado ambiente.
Uma das formas mais simples de controlar a temperatura de um ambiente é sabendo qual é a temperatura interna e externa a este ambiente.
Além disso, utiliza-se um sistema de ar-condicionado e ventilação para a troca de ar entre esses ambientes.
Centro Universitário FEI
5

## Slide 6: Monitor de temperatura
Vamos desenvolver um sistema simples de monitoramento da temperatura considerando:
  1 sensor de temperatura (DHT22)
  1 módulo relé (ar-condicionado)
  1 serviço externo (Serviço climático).
Vamos utilizar os seguintes componentes da plataforma:
  IoT Agent JSON
  Orion Context Broker
  Cygnus
  MySQL
  Mongo DB
  Mosquitto MQTT Broker.
Centro Universitário FEI
6

## Slide 7: 1
Etapas do desenvolvimento de uma soluço IoT.
Desenvolvimento da solução
Centro Universitário FEI
7

## Slide 8: 1.1
Simulando dispositivos
Etapa 1 – Dispositivos
Centro Universitário FEI
8

## Slide 9: Relembrando - Sensor DHT22/DHT11
O sensor de DHT22/DHT11 possui 4 terminais:
  VCC – Conectado ao pino 3.3V
  SDA/SIG – Conectado a um pino com ADC disponível.
  NC – Não conectado
  GND – Conectado ao GND
O sinal do DHT22/DHT11 é um sinal analógico e existe uma biblioteca micropython para fazer a leitura do mesmo
Centro Universitário FEI
MicroPython: ESP32/ESP8266 with DHT11/DHT22 Temperature and Humidity Sensor | Random Nerd Tutorials

## Slide 10: Relembrando - Módulo relé de 1 canal
O módulo relé de 1 canal possui os seguintes terminais:
  VCC – Conectado à 3.3V.
  GND – Conectado à GND.
  IN – Conectado à porta digital.
O módulo relé trabalha com sinal digital para ativar e desativar o circuito anexo, que pode estar conectado NO/COM ou NC/COm
Centro Universitário FEI
10
MicroPython: Relay Module with ESP32/ESP8266 (Guide + Web Server) | Random Nerd Tutorials

## Slide 11: Simulando a comunicação dos dispositivos
Escreva um script python para simular a comunicação do sensor DHT22 e do módulo relé de 1 canal com o Broker MQTT.
Considere o seguinte:
  A função principal deve executar em um laço infinito.
  O sensor DHT22 envia dados de tempos em tempos para o Broker MQTT.
  O atuador módulo relé de 1 canal recebe comandos vindos do Broker MQTT.
  Ao final da execução do comando, uma mensagem de retorno é enviada ao Broker MQTT.
Utilize como base os códigos fornecidos na paste de projeto para envio e recebimento de informações do broker MQTT.
Valide a comunicação utilizando o Mosquitto MQTT Broker e o Cliente MQTTx. Lembre-se que tanto o script de simulação do dispositivo quanto o MQTTx serão clientes do Mosquitto MQTT Broker.
Centro Universitário FEI
11

## Slide 12: 1.2
Recebendo dados e enviando comandos conforme necessidde
Etapa 2 – Gestão de contexto
Centro Universitário FEI
12

## Slide 13: Gestão de informações
Faça a gestão de contexto das informações na plataforma IoT, considerando:
É necessário fazer o registro de um dispositivo na plataforma (IoT Agent JSON) que tenha dados e comandos.
Verifique se os dados do IoT Agent JSON chegam até o Orion Context Broker.
O OCB deve ter um registro para recebimento de dados externos de uma API climática.
O OCB deve ter uma subscrição para enviar dados para o Cygnus.
Centro Universitário FEI
13

## Slide 14: Registro para dados climáticos
Para a API climática, faça o seu registro no serviço do Open Wether e adquira a sua Chave de API.
Verifique o funcionamento do serviço “Proxy-Clima” nos arquivos fornecidos para a execução do projeto.
Altere o Script “main.py” para incluir as coordenadas da localização desejada e a chave de API.
Finalize o arquivo indicando qual entidade do Orion Context Broker é que receberá os dados.
Centro Universitário FEI
14

## Slide 15: Subscrição para persistência dos dados
Utilize o Cygnus para fazer a persistência dos dados.
Você pode criar uma subscrição específica no OCB para o envio de dados de forma específica.
Ou então utilizar uma subscrição geral para todas as entidades do OCB.
Centro Universitário FEI
15

## Slide 16: 1.3
Visualizando as informações e tomando decisões.
Etapa 3 – Painel personalizado
Centro Universitário FEI
16

## Slide 17: Interface gráfica para o usuário
Crie um painel personalizado no Grafana para visualizar as seguintes informações:
  Dados históricos de temperatura interna e externa.
  Dados presentes (último dado) de temperatura interna e externa.
Utilize os arquivos de projeto como base para as Queries a serem utilizadas.
Centro Universitário FEI
17

## Slide 18: 1.4
Escrita de relatório técnico
Relatório final
Centro Universitário FEI
18

## Slide 19: Documentação
Todo projeto profissional exige uma documentação adequada que permite:
  Identificação do que é que foi feito e como foi feito
  Reprodução do trabalho realizado
  Comunicação com outros membros de equipe e/ou clientes.
Programadores costumam utilizar o GitHub para isso
Centro Universitário FEI
19

## Slide 20: Documentação
Utilizaremos o GitHub Classroom para desenvolver a documentação do projeto. (Link no Moodle)
A classe será criada para a disciplina toda.
Indivíduo terá um repositório próprio privado, que o professor tem acesso mas outros alunos não.
Centro Universitário FEI
20

## Slide 21: 2
Critérios e datas importantes
Avaliação e cronograma
Curso de IoT – Centro Universitário FEI
21

## Slide 22: Critérios de avaliação
A (0-10) – Apresentação do projeto. Explicação do que e como foi feito.
R (0-1) – Relatório final. Descrição técnica do desenvolvimento da solução.
Centro Universitário FEI
22

## Slide 23: Cronograma
Centro Universitário FEI
23
Descrição | Data | Entrega
Apresentação do Projeto | 09/05/2025 | Não
Disponibilização de material complementar | 11/05/2025 | Professor
Simulação dos dispositivos e gestão de contexto. | 16/05/2025 | Não
Apresentação | 23/05/2025 | Sim – Em sala
Relatório | 30/05/2025 | Sim – GitHub

## Slide 24: 3
Regras para esta disciplina
Integridade acadêmica
Curso de IoT – Centro Universitário FEI
24

## Slide 25: Plágio e comissão de ética
Todos os relatórios passaram por softwares detectores de plágio. Se algo for identificado o caso será enviado para avaliação da comissão de ética.
Softwares de plágio podem indicar que trabalhos feitos com apoio de modelos de linguagem foram copiados.
Caso a comissão decida pela punição o trabalho será zerado.
Lembrem-se do critério de notas desta disciplina! Zerar um projeto significa obrigatoriamente fazer prova substitutiva.
Centro Universitário FEI
25

## Slide 26: Obrigado e boa sorte
Rafael Gomes Alves
ralves@fei.edu.br
Rafaelalvesitm.com
Centro Universitário FEI – Conectividade e IoT
Projeto 2 – Plataforma de Internet das Coisas